## Slide 1
问题分析与解决
车间里 80% 的返工，是因为一开始就问错了问题
界定问题
把“不良率高” 变成一个能查的问题
分析真因
5Why 不是问五次是每一次都要能验证
制定对策
好对策不靠自觉靠让错误做不出来
固化落地
改善不反弹靠标准不靠热情
主讲：嘉兴大学商学院 蔡鑫宇（人才学博士、副教授、硕士生导师）
亚德客企业内训 ｜ 车间班组长 · 职能骨干 | 全日 6 小时

## Slide 2
开场任务
先说问题：你手上那个“反复解决、反复出现”的老问题是什么？
情 境
请每组用 8 分钟，各自说一件“已经改过至少两次、但过一段时间又回来”的现场问题。
先只描述事实：什么时候发生、发生了几次、造成了什么后果。暂时不要说原因。
团 队 任 务
① 这个问题是什么？用数据说：多少件、多少次、多少工时、多少钱
② 它第一次出现是什么时候？最近一次是什么时候？中间隔了多久
③ 前两次你们是怎么改的？当时有效吗？多久之后又回来了
④ 你现在认为的原因是什么？写在纸上——课程结束时我们再验一次
⑤ 每组选 1 个最典型的，用 1 分钟讲给全班听
产 出 每组一张《老问题卡》，贴到墙上，全天课程围绕它展开

## Slide 3
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
全天
课程地图
三个
阶段
一条
主线
解决问题的三个阶段，每个阶段都有人翻车
今天把三个阶段的坑一次讲透
第一节 界定问题：先问对问题
最常见的翻车：把对策当问题、把原因当问题问题定义｜三类问题｜三现主义｜5W2H课题选定｜柏拉图｜目标设定｜查检与层别
第二节 分析原因：追到真因
最常见的翻车：5Why 问到“员工不认真”就停了5Why 与陷阱｜鱼骨图 5M1E｜是/不是分析直方图｜散布图｜真因三条件｜现场再现
第三节 对策与固化：不反弹
最常见的翻车：对策＝加人、加检查、加强调源流对策｜防错十原理｜对策评价矩阵SDCA 标准化｜水平展开｜A3 与 8D
全天主线 不追求把问题分析得多漂亮，只追求这个问题以后不再回来

## Slide 4
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
第一节 界定问题：先问对问题
问题定义错了，后面所有的努力都是白费
有标准
知道应该是什么样
看现状
实际是什么样
测差距
差多少用数据说
定范围
哪条线哪个班次
定目标
要改到什么程度
错误的问题描述
“质量不好。”
“员工责任心差。”
“要加强巡检。”
——都没法查、没法验、没法结案。
正确的问题描述
“B 线 3 号机加工的 X 型阀体，近两周内孔尺寸超差 42 件，占本机总产出 1.8%，标准是 ≤0.5%。”
——可查、可验、可结案。
底层判断 问题＝现状与标准之间可被测量的差距——测不出来的，都还不是问题

## Slide 5
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查

## Slide 6
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
三类问题：你 90% 的时间花在了第一类上
越往后越值钱，越往前越紧急
救火型 已经发生
不良流出、设备停机、客户投诉、批量报废 特点：必须马上处理 代价：只能减少损失
发现型 正在发生但没人报
良率长期偏低、工时长期超标、隐性浪费 特点：需要主动去找 代价：不找就一直损失
预测型 还没发生
新品试制的风险、设备老化的趋势、人员流失的隐患 特点：需要预判 代价：不做迟早变第一类
一个残酷的现实
班组长每天忙的都是救火型，但真正拉开班组差距的是发现型和预测型。
如果你的一天全被救火占满，说明前两类问题一直没人做——明天还会烧。

## Slide 7
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
三现主义：不到现场，你分析的都是想象
现场、现物、现实——丰田式问题解决的第一原则
现场
到问题发生的那个地点去
现物
拿到那个出问题的实物
现实
看真实的数据不听转述
不去现场会发生什么
你在办公室听到的是“操作不当”，到了现场才发现工装定位块已经磨损；
你在报表上看到的是“不良率 2%”，到了现场才发现全部集中在夜班某一台。
到现场要带三样东西
① 不良实物（不是照片，是实物）
② 当时的参数记录和批次号
③ 一个不预设答案的脑子
——最后一样最难带。
一句话 “我觉得是……”这五个字出现时，就该起身去现场了

## Slide 8
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
5W2H：把一句抱怨拆成一个可查的问题
七个格子填满，问题就已经解决了一半
What
什么问题
X 型阀体内孔尺寸超差
Where
哪里发生
B 线 3 号机，精镗工序
When
什么时候
近两周，集中在夜班后半程
Who
涉及谁
夜班 2 名操作工，同一名技术员改机
Why
为何是问题
标准 ≤0.5%，实际 1.8%，已致客诉 1 起
How
怎么发现的
下工序装配压不进，返查尺寸
How much
多大代价
报废 42 件，返工 6.5 工时，损失约 X 元
用法 填不出来的那一格，就是你现在最该去查的地方

## Slide 9
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
问题描述的三个致命错误
这三个错误一犯，后面全白干
把对策当问题
“需要增加一道全检。” ——这是你想做的事，不是问题本身。 一旦这样写，就不会再去找别的办法了。
把原因当问题
“员工责任心不强。” ——这是你的猜测，而且是最难验证的一种。 写成这样，后面只剩下开会强调。
把现象当问题
“客户投诉了。” ——这是结果，不是问题。 投诉背后是什么不良、哪个批次、多少比例，才是能查的东西。
自检方法：把你写的问题读一遍，问三句话
① 这句话里有没有数字和范围？没有 → 还不是问题；
② 这句话里有没有出现动词“应该、需要、加强”？有 → 你写的是对策；
③ 这句话能不能被证伪？不能 → 你写的是意见。

## Slide 10
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
情境 1
“需要增加一道全检”——三个月后，不良还在，成本多了
现 场 情 境
组立课某产品下工序反馈密封不良，班组长小赵在改善会上把问题写成：
“本工序需要增加一道气密全检，防止不良流出。”方案通过，增加 1 名检验员，每天多花 3.2 小时，月成本增加约 1.1 万元。
三个月后：流出确实少了，但内部不良率从 1.6% 升到 2.1%——因为大家知道后面有全检兜底；
而客户端仍出现 2 起密封投诉，因为全检是抽压不是全压。
复盘时才有人问：当初到底是什么原因导致密封不良？没有人查过。
讨 论 这个方案错在哪一步？如果重来一次，第一步该做什么？
普遍做法 继续加严检验、提高抽检比例、把检验员从 1 人加到 2 人——沿着同一条路继续投入。
Notes: 【反常识做法 · 讲师用，讨论后再揭示】
错在第一步就把“对策”写成了“问题”。一旦问题被写成“需要增加全检”，
所有讨论就只剩下“怎么检”，再也没有人去问“为什么会不良”。
正确的第一步是把它写成可查的差距：“某产品密封不良，近两周 X 件，占比 Y%，标准 ≤Z%”。
反常识的一点：增加检验从来不是对策，它是把问题留在原地并为它付一笔长期的钱；
检验只减少流出，不减少发生——真正的对策必须让不良不发生。
带法建议：先让各组讲完「普遍做法」，把它写到白板上，再逐条对照上面的反常识观点；不要一上来就给答案，学员自己推翻自己的结论，记忆才留得住。

## Slide 11
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
症状、问题、真因：你在哪一层解决，决定了它会不会回来
在症状层解决，它一定回来
症状层
客户投诉、返工、停机
处理方式：救火 效果：立刻见效，必然复发
问题层
某工序某尺寸超差 1.8%
处理方式：加强管控 效果：能压住，人一松就回来
真因层
定位块磨损无更换标准
处理方式：改标准、改工装 效果：慢，但不再回来
判断你在哪一层的方法
如果你的对策里出现“加强、注意、强调、增加检查”——你还在症状层。

## Slide 12
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
课题选定：不是所有问题都值得现在解决
重要—紧急矩阵在车间的用法
紧急 + 重要 → 立刻做
批量不良、安全隐患、客户投诉
重要 + 不紧急 → 排计划做
工装标准化、带教体系、预防性保养
紧急 + 不重要 → 授权或简化
临时补数据、应付性报表
不紧急 + 不重要 → 先放着
锦上添花的小优化
班组长最大的陷阱
一整天都在第一象限救火，第二象限永远排不上——而第二象限才是让火变少的地方。

## Slide 13
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查

## Slide 14
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
情境 2
一次列了 11 项改善，三个月后一项也没关闭
现 场 情 境
机加工班组做月度改善，班组长老陈把大家提的问题全部立项，一共 11 项：
刀具寿命、工装定位、5S、交接班记录、点检表、来料检验、排产顺序、照明、工具摆放、新人带教、设备保养。每一项都指定了责任人和完成时间。
三个月后复盘：11 项中 2 项完成、5 项做了一半、4 项没动。
大家的说法一致：“事情太多了，白天要生产，实在排不开。”
而当初最严重的刀具寿命问题，恰好在没动的那 4 项里。
讨 论 问题出在立项太多，还是别的地方？如果只能选 3 项，你怎么选？
普遍做法 下次少立几项、加强跟踪、把改善完成率纳入考核——在执行端加压。
Notes: 【反常识做法 · 讲师用，讨论后再揭示】
问题不在执行，在选题：11 项平均用力，等于没有重点，而人的注意力是有限资源。
正确做法是先用柏拉图排序，只取累计占比 70%~80% 的前 2~3 项立项，其余全部挂起。
挂起不是放弃，是明确写上“本季度不做”——写出来，大家才不会假装在做。
反常识的一点：改善项目的数量和改善效果是负相关的；
一个季度只做透一件事的班组，一年后的水平通常远高于每季度做十件的班组。
带法建议：先让各组讲完「普遍做法」，把它写到白板上，再逐条对照上面的反常识观点；不要一上来就给答案，学员自己推翻自己的结论，记忆才留得住。

## Slide 15
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
目标设定：没有基线的目标，等于没有目标
三个必备要素——基线、目标值、期限
错误示范
“把不良率降下来。”
“大幅提升效率。”
“争取不再出现客诉。”
——无法判断做没做到。
正确示范
“B 线 3 号机内孔超差率，由当前 1.8%（近两周 78 件中 42 件）
降至 0.5% 以下，于 8 月 31 日前达成。”
目标值定多少才合适
① 有标准的，回到标准（如公差、合同交期）——这是底线，不是目标；
② 没标准的，用历史最好水平：过去 12 个月里做到过的最好值，说明它是可达成的；
③ 挑战型的，用“区间共定”：管理层给区间，班组在区间内承诺具体值并附达成路径。
反常识 目标定得越高越有干劲？错——超出能力太多的目标，员工的第一反应是放弃而不是努力

## Slide 16
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
现状调查：数据要自己去取，不要等报表
报表告诉你有没有问题，只有现场数据告诉你问题在哪
报表数据的三个局限
① 太粗：月度不良率看不出班次差异；
② 太晚：等报表出来已经过了两周；
③ 口径不清：谁统计的、怎么算的、含不含返工件，往往说不清。
自己取数的四个维度
时间：按班次、按小时看分布；
空间：按机台、按工位看分布；
人员：按操作者、按班组看分布；
物料：按批次、按供应商看分布。
取数的三条纪律
① 先定口径再取数：什么算一件不良，写下来，让所有记录的人用同一个定义；
② 至少两周：一周的数据受偶然因素影响太大，看不出规律；
③ 原始记录留档：汇总表可以改，原始记录不能改——争议时它是唯一的依据。
一句话 你手上的数据精度，决定了你能解决问题的深度

## Slide 17
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
查检表：现场取数最省事的工具
设计得好，员工顺手就填；设计不好，没人填
一张好查检表的五个特征
① 打勾就行，不用写字；
② 项目分类穷尽，有“其他”一栏；
③ 一张纸能填一整班，不用翻页；
④ 就放在发生地点，不在办公室；
⑤ 每天有人收、有人看、有人反馈。
常见失败原因
① 要填的项目太多，员工嫌麻烦；
② 分类不清，同一现象不知道打哪一格；
③ 填了没有下文——这是最致命的，一旦发生，两周内就没人再填了。
推行查检表的关键动作
第一周每天下班把当天的统计结果贴出来，并当众说一句“今天数据显示……”。
让填表的人立刻看到自己填的东西有用——这一步做到了，表就能活下来。

## Slide 18
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
层别法：把一堆数据拆开看，问题自己会跳出来
不层别，你看到的永远是平均值
不层别：本月不良率 1.2% → 结论：“大家再注意一点”
按班次
白班 0.4%夜班 2.1%
按机台
1~4号 0.5%3号机 3.6%
按人员
熟手 0.3%新人 2.8%
按批次
A供应商 0.4%B供应商 2.4%
层别之后，问题从“大家注意”变成了四个可查的方向
夜班为什么高？3 号机为什么高？新人为什么高？B 供应商的料为什么差？
每一个都能立刻派人去查——这就是层别的全部价值。

## Slide 19
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
情境 3
“不良率 1.2%，还行吧”——被平均值藏起来的那台机器
现 场 情 境
某精加工班组月度报表显示：综合不良率 1.2%，低于车间 1.5% 的管控线，绿灯。
连续四个月都是绿灯，班组长小李没有立项改善。
第五个月，客户端连续退回三批同一型号产品，追溯发现全部来自 3 号机。
车间把四个月的原始记录重新按机台层别，结果是：
1、2、4、5 号机不良率在 0.4%~0.6%，3 号机是 3.6%，且逐月上升。
3 号机的不良被另外四台的良品“平均”掉了，指标一直是绿的。
讨 论 报表没错、指标也达标，为什么问题还是发生了？下次怎么防？
普遍做法 把管控线从 1.5% 收紧到 1.0%，或者增加抽检频次——在指标严格度上加码。
Notes: 【反常识做法 · 讲师用，讨论后再揭示】
收紧总指标救不了这个问题：只要还是看平均值，3 号机就仍然会被藏起来。
正确做法是把管控指标从“班组综合值”改成“单台最差值”——
任何一台机超过管控线就报警，而不是等综合值超线。
反常识的一点：综合指标越漂亮，越可能掩盖局部的严重恶化；
看板上真正该挂的不是平均值，而是分布——最好的那台和最差的那台各是多少。
带法建议：先让各组讲完「普遍做法」，把它写到白板上，再逐条对照上面的反常识观点；不要一上来就给答案，学员自己推翻自己的结论，记忆才留得住。

## Slide 20
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
第一节小结：界定问题的五步法
这五步走完，问题已经解决了一半
①有标准
找到应有状态没有就先定一个
②看现状
到现场取数据不要用报表代替
③做层别
按时间、机台、人员、批次拆开
④选课题
柏拉图排序只取前2~3项
⑤定目标
基线+目标值+期限三个都要有
自检：把你的问题描述交给别人看
如果他看完能立刻说出“那我去查某某地方”——你的问题界定合格了；
如果他看完说“那我们开个会讨论一下”——说明还太笼统，回去重写。
好的问题描述会自动指出下一步该去哪里，不需要再讨论。
第一节结论 花在界定问题上的时间，会在后面十倍地省回来

## Slide 21
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
5Why 与
鱼骨图
数据工具
与层别
真因判定
与验证
第二节 分析原因：追到真因
大部分改善失败，是因为在第三个 Why 就停下了
列可能
5M1E穷举可能原因
查事实
每一条都去现场验
追层级
5Why一层层往下
定真因
三条件同时成立
做验证
能重现也能消除
这一节要破的三个习惯
① 一想到原因就动手，跳过验证——结果改了半天问题还在；
② 5Why 问到“员工不认真”就停——这不是真因，是放弃；
③ 只用一个人的经验判断——经验很值钱，但经验最容易带来先入为主。
核心判断 没有被验证过的原因，都只是假设——假设不能拿来做对策

## Slide 22
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
5Why 与
鱼骨图
数据工具
与层别
真因判定
与验证
5Why：不是问五次，是每一次都能被验证
丰田的经典例子，看每一层的动作
现象
机器停了
——
Why 1
超负荷，保险丝断了
查：电流记录
Why 2
轴承润滑不足
查：油量与油压
Why 3
油泵抽油不足
查：泵的排量
Why 4
泵轴磨损
拆：看磨损痕迹
Why 5
没装过滤器，铁屑进入
查：有无过滤器
关键 右边那一列才是重点——每问一次，都要有一个可以去现场做的验证动作

## Slide 23
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
5Why 与
鱼骨图
数据工具
与层别
真因判定
与验证
5Why 的四个陷阱：多数人第二层就掉进去了
掉进去的标志：对策变成“加强教育”
问到人为止
“为什么漏检？”→“员工不认真” → 停。 人不是真因，人是结果。 继续问：为什么这个岗位容易漏检？
单线思维
只沿一条线往下问，忽略了同一层可能有两三个并列原因。 正确做法：每层都问 “还有别的可能吗”
跳步
从第一层直接跳到心里那个答案。 表现：Why 之间没有逻辑必然性，倒着读读不通。
不验证
每一层都是推测，没有一层去现场看过。 结果：五层推理很漂亮，第一层就是错的。
检验方法 把 5 个 Why 倒着念一遍：“因为没装过滤器，所以泵轴磨损……”——念不通就是断了

## Slide 24
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
5Why 与
鱼骨图
数据工具
与层别
真因判定
与验证
鱼骨图 5M1E：先穷举，再收敛
一个人想不全，所以这一步必须一群人做
人 Man
技能、经验、疲劳、交接
机 Machine
精度、磨损、保养、参数
料 Material
来料波动、批次、存放
法 Method
SOP、节拍、检验方法
测 Measurement
量具、校准、判定标准
环 Environment
温度、湿度、照明、振动
画鱼骨图的三条纪律
① 先发散不评价：任何人提的原因都先写上去，当场否定会让后面没人再开口；
② 每根小骨都要能查：写“员工素质差”没法查，写“新人未做过 X 工序培训”可以查；
③ 画完必须收敛：圈出 3~5 条最可疑的，逐条到现场验证——不验证的鱼骨图就是一张废纸。

## Slide 25
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
5Why 与
鱼骨图
数据工具
与层别
真因判定
与验证
情境 4
5Why 问到第三层，答案是“员工责任心不强”
现 场 情 境
某工序连续出现漏装弹簧片，班组长带着大家做 5Why：
Why1 为什么漏装？——员工没注意；Why2 为什么没注意？——工作不专心；
Why3 为什么不专心？——责任心不强。分析到此结束，对策是“加强责任心教育、每日班前会强调”。一个月后，漏装从每周 3 件变成每周 4 件。
后来工艺员到现场站了两小时，发现：弹簧片和相邻的垫片外观极为接近，两种零件放在相邻的两个料盒里，且料盒没有任何颜色或标识区分。
讨 论 为什么 5Why 会停在“责任心”？怎样才能问下去？
普遍做法 继续加强教育、增加班前会强调频次、把漏装纳入个人绩效考核。
Notes: 【反常识做法 · 讲师用，讨论后再揭示】
凡是问到“责任心、态度、不认真”就停下的，都不是分析结束，是分析放弃了。
规则很简单：5Why 的答案里一旦出现人的态度，必须再问一句
“为什么这个岗位容易让人犯这个错”——把矛头从人转回系统，就能继续往下走。
这个案例的真因是两种相似零件无区分标识，对策是颜色区分＋料盒防错，成本几十元。
反常识的一点：越是看起来像“人的问题”，越可能是设计出来的问题。
带法建议：先让各组讲完「普遍做法」，把它写到白板上，再逐条对照上面的反常识观点；不要一上来就给答案，学员自己推翻自己的结论，记忆才留得住。

## Slide 26
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
5Why 与
鱼骨图
数据工具
与层别
真因判定
与验证
是/不是分析：用“边界”把原因逼出来
不只问哪里有问题，更要问哪里没有问题
维 度 是（发生） 不是（没发生） 差异在哪
对象
哪些产品有
哪些没有
→ 差异即线索
位置
哪个工位有
哪个没有
→ 差异即线索
时间
什么时候开始
之前为什么没有
→ 差异即线索
程度
多严重
为什么不是更严重
→ 差异即线索
为什么“不是”那一列更值钱
如果 A、B 两台机用同样的料、同样的程序、同样的人，A 出问题 B 不出，那么真因一定在 A 和 B 的差异里——这个范围可能只剩两三个变量。
“不是”那一列，本质上是在帮你做排除法，比漫无边际地猜快得多。

## Slide 27
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
5Why 与
鱼骨图
数据工具
与层别
真因判定
与验证
三个够用的数据工具
不需要学统计，会看这三张图就够了
直方图 看分布形状
正常：中间高两边低 双峰：两台机/两班混在一起 偏斜：有系统性偏差 用途：判断是不是一个总体
散布图 看两件事相关不相关
横轴刀具使用时长纵轴尺寸偏差点子成一条斜线 → 高度相关 用途：验证你的假设
趋势图 看随时间怎么变
按小时/按班次画出来看是突变还是渐变突变→找那天改了什么渐变→找磨损、老化
一条最实用的经验
先画趋势图。突变和渐变对应完全不同的原因族：
突变一定是某个动作（换料、换人、改参数、修过设备）；渐变一定是某种消耗（磨损、老化、污染）。
光这一条判断，就能砍掉一半的可能原因。

## Slide 28
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
5Why 与
鱼骨图
数据工具
与层别
真因判定
与验证
怎么确认它就是真因？三个条件同时成立
少一个都不算，只能算“可疑原因”
①能解释
它能解释所有已观察到的事实，包括“为什么别的机台没有” “为什么白班没有”
②能重现
人为制造这个条件，问题会再次出现。 这是最硬的证据
③能消除
去掉这个条件，问题消失； 恢复它，问题又回来
为什么“能重现”这一条最容易被跳过
因为它要故意把不良做出来，很多人觉得是浪费。但不做这一步，你永远只是在赌。
实际做法：拿 3~5 件料，在受控条件下把你怀疑的因素还原一次，看问题是否出现。
半小时的验证，换的是不必要的对策投入和三个月后的复发。
反常识 找到一个“很有道理”的原因时，最该做的不是立刻改，是先想办法把它证伪

## Slide 29
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
5Why 与
鱼骨图
数据工具
与层别
真因判定
与验证
情境 5
数据说是刀具的问题，老师傅说不是——最后谁对了？
现 场 情 境
某工序尺寸波动加大。技术员小周做了散布图：刀具使用时长与尺寸偏差高度相关，
结论是刀具寿命设定过长，建议从 800 件缩短到 500 件。按此执行后，不良率从 1.9% 降到 1.1%，但没有降到目标的 0.5%，且刀具成本上升 60%。
干了 20 年的老张一直说“不是刀的事，是夹具”，但拿不出数据，没人采纳。
两个月后设备大修，拆开发现夹具定位面已磨出 0.03mm 的凹坑——刀具磨损会放大这个凹坑带来的偏差，所以两者确实相关，但真因是夹具。
讨 论 数据没有错，相关性也是真的，为什么结论还是不对？
普遍做法 相信数据、不相信经验；或者反过来，相信老师傅、不看数据——二选一。
Notes: 【反常识做法 · 讲师用，讨论后再揭示】
相关不等于因果：刀具磨损与尺寸偏差确实相关，但它是被夹具凹坑放大的中间变量。
判定真因要过“能消除”这一关——换新刀后问题只减轻、不消失，就说明它不是唯一源头。
反常识的一点：老师傅说不出理由的直觉，往往是几百次经验压缩成的结论；
正确做法不是采信或否定，而是把它变成一个可验证的假设去测。
带法建议：先让各组讲完「普遍做法」，把它写到白板上，再逐条对照上面的反常识观点；不要一上来就给答案，学员自己推翻自己的结论，记忆才留得住。

## Slide 30
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
5Why 与
鱼骨图
数据工具
与层别
真因判定
与验证
第二节小结：从现象到真因的四道关
每一道关都有一个必答的问题
第一关 穷举
还有别的可能吗？ （5M1E 逐项过一遍）
第二关 收敛
哪 3 条最可疑？ 凭什么？
第三关 验证
去现场看了吗？ 能重现吗？
第四关 判定
三个条件都成立吗？ 能解释、能重现、能消除
一个简单的自查
把你找到的“真因”说给一个不了解情况的人听，然后问他：
“如果我把这个原因去掉，问题会不会消失？”
如果他反问“那为什么别的机台没事”而你答不上来——说明还没到真因。
第二节结论 真因只有一个特征：去掉它，问题就不再发生——其余的都是可疑原因

## Slide 31
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
5Why 与
鱼骨图
数据工具
与层别
真因判定
与验证
工具卡：真因追查表（一页纸带到现场）
把分析过程写下来，别只留一个结论
可 疑 原 因 验 证 方 法 验 证 结 果 是 否 排 除
夹具定位面磨损
拆下量凹坑深度
实测 0.03mm 凹坑
保留：符合三条件
刀具寿命设定过长
换新刀试做 20 件
偏差减小但未消失
保留：非唯一源头
操作手法差异
两人各做 10 件对比
两人结果无差异
排除
来料硬度波动
查三批来料检验报告
均在规格内
排除
程序参数被改过
调取机床修改日志
近三月无修改记录
排除
关键 被排除的那几条同样要写下来——否则下次有人会重新提出同一个猜测

## Slide 32
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
第三节 对策与固化：让改善不反弹
改得好不算本事，三个月后还在才算
拟对策
针对真因不是针对现象
做评价
效果/成本/难度打分排序
先试点
小范围验证再全面推
立标准
写进SOP和点检表
做横展
同类工序同类设备一起改
改善反弹的三个真实原因
① 对策依赖人的自觉——人一忙就退回原样；
② 对策没写进标准——推动的人一调岗，做法就失传；
③ 只改了这一处——同样的问题在别的机台、别的班次继续发生。
核心判断 好对策的标准只有一条：没有人盯着的时候，它照样成立

## Slide 33
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
对策的四个层次：越往下越治本
大多数班组的对策停在第一、二层
第一层 强调
开会讲、贴标语、班前会强调
有效期：约 3 天完全依赖记忆和自觉
第二层 检查
加抽检、加巡检、加一道全检
有效期：只要还在检就有效成本持续、不减少发生
第三层 提示
贴样板、做标识、加颜色区分、加提示灯
有效期：较长降低出错概率，但没杜绝
第四层 防错
装错就装不进、漏做就走不到下一步
有效期：永久从物理上让错误做不出来
反常识 “加强教育”不是最容易的对策，是最贵的对策——它的成本被摊到了未来每一天

## Slide 34
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
防错法 Poka-Yoke：让错误做不出来
六种在车间最好用的防错思路
断根
从根本上消除出错的可能 非对称设计： 装反就装不进去
保险
必须几个条件同时满足才能进行安全门没关设备就不能启动
自动
用机器代替人的判断扭矩扳手到值自动跳停并计数
相符
用比对来检查正误用样板卡一下对不上就是错的
顺序
按步骤锁定不能跳步上一步没扫码下一步不放行
隔离
把不同的东西物理分开相似零件不同颜色料盒
选防错方案的顺序
先想“断根”，做不到再想“保险”，再不行才用“相符”和“隔离”——越靠前的方案越不依赖人，成本往往还更低。

## Slide 35
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
对策评价矩阵：好想法不等于该现在做
四个维度打分，避免“谁提的听谁的”
对 策 效果 可行性 成本 时间 合计 结 论
更换夹具定位块并定寿命标准
5
5
4
4
18
本周实施
刀具寿命由800件改为600件
3
5
3
5
16
同步实施
增加一道全尺寸检验
2
5
1
5
13
不采纳
整线更换新型高精度机床
5
1
1
1
8
列入年度预算
打分说明与一条纪律
每项 1~5 分：效果＝对真因的针对性；可行性＝班组自己能不能做；成本＝含长期人工；时间＝多快能上。
纪律：得分最低的也要写进表里并注明结论——否则同一个想法会在下次会上被重新提一遍。

## Slide 36
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
情境 6
对策全是“加强、增加、严格”，三个月后原样返回
现 场 情 境
某班组针对漏装问题开了改善会，产出 5 条对策：加强班前会宣导、增加自检一次、严格执行首件确认、加强新人培训、增加班组长巡检频次。全部落实，当月漏装归零。
第二个月漏装 1 件，第三个月 4 件，第四个月回到改善前的水平。
班组长很困惑：“对策都执行了啊，是大家又松懈了。”
车间主任问了一个问题：“如果今天来了一个完全不知道这件事的新人，他会不会犯同样的错？”班组长愣了一下——会。
讨 论 五条对策都执行了，为什么还是反弹？主任那个问题问的是什么？
普遍做法 重新强调一遍、把执行情况纳入考核、增加检查频次——沿着同一条路再来一遍。
Notes: 【反常识做法 · 讲师用，讨论后再揭示】
五条对策全部落在“强调”和“检查”两层，没有一条改变了物理条件，
所以它们的有效期等于推动力的持续时间——推动力一衰减，问题必然回来。
主任那个问题是检验对策层次的最好标准：一个不知情的新人还会不会犯这个错？
会 → 说明你改的是人，不是系统；不会 → 说明对策进入了防错层。
这个案例真正该做的是：相似零件颜色区分＋料盒防错，成本几十元，永久有效。
带法建议：先让各组讲完「普遍做法」，把它写到白板上，再逐条对照上面的反常识观点；不要一上来就给答案，学员自己推翻自己的结论，记忆才留得住。

## Slide 37
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
先试点，再推广：不试点的全面推行，风险极高
试点不是走过场，是找出方案的漏洞
试点要回答的四个问题
① 效果有没有？数据变了多少？
② 有没有副作用？别的指标掉了吗？
③ 执行难不难？多花多少时间？
④ 有没有漏掉的场景？换型、急单、夜班时还成立吗？
试点的三个设计要点
① 选有代表性的：别选最好的那条线，要选中等水平的；
② 时间要够：至少覆盖一个完整周期，含换型和夜班；
③ 留对照：同期看没试点的那条线，才知道改善是不是真的。
试点期最重要的一件事：收集“做不到”
试点期的目的不是证明方案好，是把方案的问题找出来。
所以要明确告诉大家：这一周你们的任务是找茬——哪一条做不到、为什么做不到，都记下来。
把“找茬”变成本职，比事后抱怨有价值得多。
反常识 试点期数据太漂亮反而要警惕——通常是因为大家知道在被观察（霍桑效应）

## Slide 38
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
PDCA 之后是 SDCA：改善的成果靠标准锁住
没有 S，PDCA 转一圈就回到原点
S 标准化
把有效做法写成SOP
D 执行
按标准做全员培训到位
C 检查
定期查有没有按标准做
A 处置
偏差纠正 标准不合理就改
标准化要写清楚的五件事
① 做什么：具体动作，不是原则；
② 做到什么程度：数值和判定方法；
③ 什么时候做：频次和时点；
④ 谁来做、谁来查；
⑤ 异常了找谁、多久内响应。
标准写了没人用的三个原因
① 太长：写成十页，没人看；
② 太远：锁在文件柜，不在工位上；
③ 没参与：写的人和做的人不是一批人。
解法：一页纸、贴现场、让操作者参与写。
一句话 改善的成果不写进标准，就只是这一批人的临时表现，不是班组的能力

## Slide 39
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
水平展开：一次改善，多处受益
同样的坑，别让别的班组再踩一次
按设备横展
同型号的其他机台是否存在同样隐患？ 例：3 号机夹具磨损，1、2、4、5 号机是否也接近寿命？
按产品横展
相似结构的其他产品是否有同类风险？ 例：这个规格会装反，同系列其他规格是不是也会？
按班次横展
白班改了，夜班知道吗？ 例：白班改了标准，夜班还按老办法做，数据会互相抵消。
横展的落地动作
① 出一份《横展检查表》：列出所有同类对象，逐个打勾确认；
② 指定完成时限和确认人，不是发个通知就算；
③ 一个月后回查：抽两个横展点位到现场看，是真改了还是只在表上改了。
一句话 一次改善只解决一个点，是效率最低的改善

## Slide 40
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
效果确认：不只看指标降了没有
四个维度确认，才算真正结案
有形成果
不良率、工时、成本、交付准时率 ——能算成钱的
无形成果
员工技能、班组协作、问题意识
副作用
别的指标有没有变差？ 新的麻烦有没有？
持续性
一个月后还在吗？ 三个月后呢？ ——这一条最关键
效果确认的两条纪律
① 用改善前同样的口径统计——口径一变，数据就没有可比性，这是最常见的自欺；
② 至少确认两次：结案时一次、三个月后一次。三个月后那一次才是真正的判决，很多“成功案例”是在第二次确认时才现原形的。
反常识 改善结案不是终点，是开始计时——三个月后还在，才算数

## Slide 41
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
A3 报告：一页纸讲清楚一个问题
左边讲清问题，右边讲清对策
① 背景 为什么做这件事
② 现状 数据、层别、柏拉图
③ 目标 基线→目标值→期限
④ 真因分析 5Why / 鱼骨 + 验证结果
⑤ 对策 针对真因，含评价打分
⑥ 实施计划 谁、做什么、何时完成
⑦ 效果确认 前后对比，同口径
⑧ 标准化与横展 写进哪份文件、展到哪里
A3 的价值不在格式，在于它逼你把八件事都想一遍——缺哪一栏，就是你还没想清楚的地方

## Slide 42
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
8D：客户投诉时的标准动作
重点在 D3 和 D7——很多人只做到 D5 就结案了
D1 组队
相关部门都要在
D2 描述问题
5W2H 写清楚
D3 临时对策
先止血：隔离、全检、通知客户
D4 找真因
5Why + 验证
D5 永久对策
选定并验证有效
D6 实施验证
效果确认
D7 预防再发
标准化 + 横展
D8 团队肯定
总结并致谢
为什么 D3 和 D7 最容易被跳过
D3 被跳过 → 客户在你分析期间继续收到不良品，信任先崩；
D7 被跳过 → 这次解决了，半年后同样的问题换个产品又来一遍。

## Slide 43
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
让改善不反弹的三个机制
不靠热情，靠机制
机制一 写进标准
不是写进会议纪要，是写进 SOP、点检表、交接单、培训教材。 检验：新人入职培训里有没有这一条？
机制二 嵌进日常
不新增动作，而是挂在已有动作上。 例：把新增的确认项加进已有的首件确认单，而不是另发一张表。
机制三 定期回看
结案后 1 个月、3 个月各回查一次，写进班组月度例会议程。 没有回看机制的改善，默认会反弹。
一个最实用的判断
问自己一句：“如果我明天调岗，这个改善还在不在？”
在 → 说明它已经变成班组的能力；不在 → 说明它还只是你个人的努力。
所有改善的终点，都是让它不再依赖某一个人。

## Slide 44
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
问题解决的八个常见误区
每一条都很符合直觉，每一条都会让你白干
先有答案再找证据
心里已经认定是谁的问题，后面全在找支持它的材料
把对策当问题
“需要增加检验” ——讨论从一开始就被锁死
5Why 问到人为止
答案是“不认真” 就说明分析放弃了
不去现场
在办公室推理再严密也可能第一步就错
看平均值
综合指标绿灯局部可能已经烂了
一次改一堆
11 项一起上最后一项也没关闭
对策靠自觉
加强、注意、强调有效期约三天
结案就不管了
不做三个月回看默认它会反弹
共同点 八条里有六条，都是因为想省掉“验证”这一步——而验证恰恰是最省钱的一步

## Slide 45
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
全课工具包：什么时候用哪一个
贴在班组办公桌前，按阶段查
界定问题
5W2H 描述问题三现主义 取事实柏拉图 选课题层别法 找分布SMART 定目标
分析原因
鱼骨图 5M1E 穷举5Why 追层级是/不是分析 划边界直方图/散布图/趋势图真因三条件 判定
对策固化
四层次 选对策层级防错六法 让错做不出评价矩阵 排优先级SDCA 写标准横展表 + 三月回看
如果只记住三件事
① 问题必须能被测量——写不出数字的，先去取数；
② 原因必须能被验证——去掉它问题就消失，才叫真因；
③ 对策必须不依赖自觉——不知情的新人也不会犯错，才算改完。

## Slide 46
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
90 天行动计划：把方法变成班组的习惯
每阶段只做三件事
0—30 天 练手
选 1 个老问题，按五步法重写问题描述做一次层别（班次/机台/人员/批次）
画一张柏拉图，只锁定前 2 项
31—60 天 追因
对锁定项做鱼骨图 + 5Why，全部填真因追查表每条可疑原因都到现场验证一次用三条件判定真因，写出验证记录
61—90 天 固化
按四层次选对策，优先防错层试点一周收集“做不到”，再定稿写进 SOP + 做横展 + 排三个月回看
衡量指标（第 90 天回看）
结案问题数（少而深，不是多而浅） │ 对策进入防错层的比例 │ 三个月复发率真因追查表填写完整率 │ 横展点位完成率 │ 班组自主发现问题数（应上升）
最关键的一个：改善前后同口径的数据对比，是否经得起别人复核。

## Slide 47
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
全课总结：三句话
把今天的一天，压缩成能带走的三句话
问对问题
问题 = 应有状态 − 现实状态。 写不出数字和范围的，还不是问题，是抱怨。 花在界定上的时间，会在后面十倍省回来。
追到真因
没被验证的原因都是假设。 真因只有一个特征： 去掉它，问题不再发生。 问到“不认真”就停，是分析放弃了。
改到不反弹
好对策的标准只有一条： 没人盯着时它照样成立。 不知情的新人也不会犯这个错——才算真的改完了。
把课程开始时你写的那张《老问题卡》拿出来
现在再看一遍：你当初写的“原因”，能通过三条件的检验吗？
你前两次的“对策”，落在四个层次的哪一层？
如果答案变了，今天这一天就没白上。

## Slide 48
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
口径不统一，数据就会打架
同一个指标，三个部门算出三个数
常见的口径分歧
不良率：含不含返工后合格的？
产量：按投入算还是按产出算？
工时：含不含换型和等待？
及时交付：按出货日还是到货日？
——每一条都能吵一下午。
统一口径的三步
① 写下定义：一句话说清算什么、不算什么；
② 举反例：明确列出“这种情况不计入”；
③ 三方确认：生产、品质、计划都签字。
这三步花半小时，省下后面每个月的争论。
反常识 数据分歧多数不是有人造假，是三个人在用三个定义算同一件事
一个真实场景
生产报“本月不良率 0.8%”，品质报“1.6%”，两边都没错：
生产按“最终出货不合格数/出货数”算，品质按“过程发现不良数/投入数”算。
两个数都有用，但必须分别命名——叫“出货不良率”和“过程不良率”，别都叫“不良率”。

## Slide 49
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
5Why 与
鱼骨图
数据工具
与层别
真因判定
与验证
现场提问的技术：问错了，什么也问不到
同一件事，换个问法，答案完全不同
别问
“你怎么又装错了？”
追责式提问得到的是解释和防御
改问
“你按哪几步做的？做给我看一遍”
还原式提问得到的是真实动作
别问
“这个标准你知道吗？”
是非题答案永远是“知道”
改问
“这个规格的参数你设多少？”
开放题知不知道一问便知
一句话 你要的是事实，不是态度——所以永远问动作，不问原因

## Slide 50
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
问题意识：看得见问题，是一种要训练的能力
同一个现场，有人看到一堆问题，有人什么也看不到
为什么看不见
① 习惯化：天天这样，就成了“正常”；
② 无标准：不知道应该是什么样，自然看不出哪里不对；
③ 无代价：看见了也没人管，久而久之就不再看了。
训练问题意识的三个办法
① 换人看：请别班组的人来走一圈，他能看见你看不见的；
② 带标准看：手里拿着 SOP 去对，不靠记忆；
③ 问“为什么是这样”：对每一个习以为常的做法问一次来历。
什么算“异常”——三条判定
① 与标准不符（尺寸、时间、顺序、参数）；② 与平常不同（声音、气味、振动、颜色、手感）；
③ 与预期不符（该出 100 件只出了 92 件，虽然没有不良，但也是异常）。
第三条最容易被漏掉——没有不良不等于没有问题。

## Slide 51
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
七大浪费：车间里最容易被当成“正常”的问题
这些每天都在发生，但没有一项会触发警报
过量生产
做了还用不上的 ——最坏的一种
等待
等料、等图、等设备、等确认
搬运
来回搬、多次转手
加工过剩
做到超出客户要求的精度
库存
在制品堆积掩盖了问题
动作
弯腰、找工具、多余的走动
不良返工
看得见的那一种通常只是冰山尖
识别方法
站在工位旁看 30 分钟，记录每一次“手上没在增值”的时刻。
反常识 库存不是资产，是缓冲——它把所有问题都盖住了，所以现场最该先降的是在制品

## Slide 52
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
问题的定义
与分类
描述问题
与选课题
目标设定
与现状调查
大野耐一的圆圈：在现场站够时间，问题自己会出现
不是走马观花，是站着不动看完整周期
选位置
能同时看到上下工序的地方
站够时间
至少30分钟覆盖一个完整循环
只记录
记动作和时间不做判断
数异常
每一次停顿、返身、找东西
你会看到的东西
员工一个循环走了多少步；
有几次弯腰去拿东西；
等下工序空出来等了多久；
一小时里有几次找工具、找图纸；
——这些都不在任何报表里。
三条纪律
① 不打断、不指导、不评价；
② 只记录事实，不写“效率低”；
③ 看完之后先问操作者：
“刚才那一步为什么要这样做？”
——他的答案通常会让你意外。
反常识 你觉得现场没问题，通常只说明你在现场待的时间不够长
很多班组长每天在现场走十几趟，却从没有一次站着看完一个完整循环

## Slide 53
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
5Why 与
鱼骨图
数据工具
与层别
真因判定
与验证
关联图：当原因互相纠缠时用它
鱼骨图适合分类，关联图适合找“牵一发动全身”的那个点
什么时候用关联图
当你发现原因之间互相影响：
赶工 → 跳过自检 → 不良增加 →返工占用工时 → 更赶工。
这种循环用鱼骨图画不出来，因为鱼骨图假设原因是并列的。
怎么用
① 把所有原因写在纸上，散开摆；
② 两两之间问“谁导致谁”，画箭头；
③ 数箭头：出去的箭头最多的是
“关键驱动因素”，进来的箭头最多的是“最终结果”。
④ 对关键驱动因素下手。
车间里最常见的一个恶性循环
人手紧 → 老员工没时间带新人 → 新人上手慢、出错多 → 返工占用更多人手 → 人手更紧。
这个环里出去箭头最多的是“没时间带教”——所以真正该投的不是加人，是把带教时间保出来。

## Slide 54
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
5Why 与
鱼骨图
数据工具
与层别
真因判定
与验证
现场再现：把“可能”变成“确定”的唯一办法
半小时的试验，抵得上三小时的会议
定假设
写清楚： 如果A成立则会出现B
设条件
只改一个变量其余全部固定
做试验
3~5件足够看出差别
看结果
出现→假设成立不出现→排除
为什么很多人不愿做
“故意做几件不良，太浪费了。”
但对比一下：
试验成本＝3~5 件料 + 半小时；
猜错成本＝一套对策白做、三个月后问题原样返回。
试验设计的关键
一次只改一个变量。
同时改两个，出了结果你也不知道是哪一个起的作用。
如果怀疑三个因素，就做三次，别图省事合成一次。
一句话 不做再现试验的“真因”，永远只是“听起来很有道理的原因”

## Slide 55
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
5Why 与
鱼骨图
数据工具
与层别
真因判定
与验证
FMEA：在问题发生之前把它拦下来
新品试制、工艺变更、设备更新时最该用
潜在失效模式 后果 严重度 S 频度 O 探测度 D RPN＝S×O×D 对策
弹簧片漏装
密封失效、客诉
8
6
7
336
料盒防错
装反方向
气密不良
7
4
3
84
非对称设计
扭矩不足
使用中松脱
9
3
2
54
扭矩枪计数
读法与用法
S 严重度（后果多严重）、O 频度（多久发生一次）、D 探测度（发现的难易，越难发现分越高）。
RPN = S×O×D，从大到小排序，优先处理 RPN 最高的。
注意：严重度 S≥8 的项目，即使 RPN 不高也必须处理——因为它一旦发生就是大事。
班组层面不需要做完整 FMEA，只要在换新品、改工艺时，把“最坏会怎样”列一遍就够了。

## Slide 56
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
改善提案：让员工的想法能落地
提案制度死掉，通常不是没想法，是没回音
一张好提案卡
只要四栏： ① 现在是怎样的 ② 有什么问题 ③ 建议怎么改 ④ 预计能改善什么不超过一张便签。
三天回音制
三天内必须答复： 采纳 → 说明何时做暂缓 → 说明为什么、什么条件下做不采纳 → 说明原因最忌讳的是沉默。
让第一条落地
先挑一条最容易实现的，三天内做出来，并在班前会上说清楚： “这是谁提的，改了之后省了多少。” 这一次比十次动员有用。
衡量提案制度是否健康的两个指标
① 平均回音时间（应 ≤3 天）——比提案数量重要得多；
② 落地率（采纳后真正做完的比例）——低于 50% 时，员工会停止提案。
反常识 提案数量下降不是员工没想法了，是前面那些提案没有下文

## Slide 57
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
对策要别的部门配合时，怎么推得动
班组长最难的一段：问题在你这里，钥匙在别人手上
推不动的三个原因
① 对方不知道这件事有多严重
——你没把代价算给他看；
② 对方的考核里没有这一项
——做了没好处，不做没坏处；
③ 你提的是要求，不是选项
——人对要求的第一反应是防御。
有效的三步
① 把损失折成钱和时间：
“每月因此多花 X 工时、Y 元”；
② 给两个方案让他选，不是给一个要求：
“A 方案你们改标准，B 方案我们加检，但 B 每月多 Z 元，你看哪个划算”；
③ 约时间点，不约态度：几号前答复。
如果还是推不动
用「问题—影响—已做—需要」写成一段话往上报，并明确写出“需要在什么时间前决定什么”。
这不是打小报告，是把超出你权限的决策放回该拍板的层级——拖着不上报才是失职。

## Slide 58
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
一个完整案例：从“不良率高”到结案
把今天的方法串成一条线
①界定
不良率高 → B线3号机内孔超差1.8%，标准0.5%
②层别
夜班3.1%、白班0.6%3号机3.6%、其余0.5%
③穷举
5M1E列出11条圈定3条可疑
④验证
逐条到现场验排除2条，保留1条
⑤判定
夹具凹坑0.03mm三条件全部成立
⑥对策
换定位块+定寿命属防错层
⑦固化与结果
写进《夹具点检标准》：定位面每 3 个月测一次，凹坑 >0.01mm 即更换；横展到其余 4 台；
结案时 0.4%，三个月后回看 0.35%——没有反弹，因为对策不依赖任何人记得做。

## Slide 59
问题分析与解决
第一节 界定问题：先问对问题
第二节 分析原因：追到真因
第三节 对策与固化：不反弹
对策拟定
与防错
标准化
与横展
效果确认
与落地
工具卡：一页纸问题解决表
把今天的全流程压成一张能带回班组的表
1 问题描述
（5W2H，含数据与标准）
2 现状与层别
（时间/机台/人员/批次）
3 目标
（基线 → 目标值 → 期限）
4 可疑原因
（5M1E 圈出 3~5 条）
5 验证记录
（去哪看、量什么、结果）
6 真因判定
（能解释 / 能重现 / 能消除）
7 对策与层级
（第几层？评价得分？）
8 标准化与横展
（写进哪份文件、展到哪里）
9 效果确认
（结案时 / 三个月后，同口径）
用法 每个改善课题都填这一张，填不满的那一栏，就是你还没做的那一步

## Slide 60
结课任务
综合演练：B 线内孔超差，请用今天的全套方法走一遍
情 境
B 线共 5 台数控机床，加工 X 型阀体，标准内孔超差率 ≤0.5%。
近两周综合超差率 1.8%（共 78 件不良中 42 件为内孔超差），已致客诉 1 起。
已知：白班 0.6%、夜班 3.1%；3 号机 3.6%、其余四台 0.4%~0.6%；
新人操作时 2.8%、熟手 0.3%；A 供应商料 0.4%、B 供应商料 2.4%。
现场可用：两周原始记录、不良实物 42 件、机床参数日志、来料检验报告。
团 队 任 务
① 用「问题 = 应有 − 现实」和 5W2H，把这个问题重写成一句可查的描述
② 用「层别法」判断：四个维度的差异里，哪一个最值得先查？为什么？
③ 用「柏拉图」思路：如果只能立 2 个课题，你立哪两个？说明依据
④ 用「鱼骨图 5M1E」列出至少 8 条可疑原因，再圈出最可疑的 3 条
⑤ 为这 3 条各设计一个验证动作：去哪看、量什么、拿几件、看什么结果
⑥ 用「真因三条件」说明：怎样才算确认了真因？你打算怎么做重现试验
⑦ 用「对策四层次 + 防错六法」给出对策，并用评价矩阵排序
⑧ 写出标准化与横展方案，以及三个月回看的具体安排
产 出 每组一份《B 线内孔超差 A3 报告》，10 分钟汇报：问题描述 + 真因 + 对策 + 防反弹